## Slide 1: 本课程主要内容
关键字：
并行（并发）、评估、优化

## Slide 2: 第1章
重点关注： 与性能度量、功耗（能耗）有关的问题
性能度量
  响应时间 (response time)
  吞吐率 (Throughput)
CPU 执行时间 = IC × CPI × T
  CPI ( Cycles per Instruction)
MIPS = Millions of Instructions Per Second
Latency versus Bandwidth
  Latency指单个任务的执行时间，Bandwidth 指单位时间完成的任务量（rate）
  Latency 的提升滞后于带宽的提升 (在过去的30年）
Amdahl’s Law 用来度量加速比（speedup)
  性能提升受限于任务中可加速部分所占的比例
  应用于多处理器系统的基本假设：在给定的问题规模下，研究随着处理器数目的增加性能的变化
Benchmarks：指一组用于测试的程序
  比较计算机系统的性能
  SPEC benchmark : 针对一组应用综合性能值采用SPEC ratios 的几何平均

## Slide 3: Power & Energy
Dynamic Energy ∝
Capacitive Load × Voltage2
  从0-1-0 或 1-0-1逻辑跃迁的脉冲能量
  Capacitive Load =输出晶体管和导线的电容负载
  20年来晶体管供电电压已经从5V降到1V
Dynamic Power ∝
Capacitive Load × Voltage2× Frequency Switched

## Slide 4: 第2章 指令集架构
重点关注：ISA设计的基本方法、RISC
ISA需考虑的问题：
  Class of ISA; Memory addressing; Types and sizes of operands ; Operations ; Control flow instructions ; Encoding an ISA
  ……
ISA的类型
  通用寄存器型占主导地位
寻址方式
  重要的寻址方式: 偏移寻址方式, 立即数寻址方式, 寄存器间址方式
    SPEC测试表明，使用频度达到 75%--99%
  偏移字段的大小应该在 12 - 16 bits, 可满足75%-99%的需求
  立即数字段的大小应该在 8 -16 bits, 可满足50%-80%的需求
操作数的类型和大小
  对单字、双字的数据访问具有较高的频率
  支持64位双字操作，更具有一般性
Notes: 1 chapter 1 性能综合评估 算术平均 调和平均 几何平均
2 Chapter 2 ISA的分类、寻址方式

## Slide 5
ISA的功能设计：任务为确定硬件支持哪些操作。方法是统计的方法。存在CISC和RISC两种类型
  CISC（Complex Instruction Set Computer）
    目标：强化指令功能，减少指令的指令条数，以提高系统性能
    基本方法：面向目标程序的优化，面向高级语言和编译器的优化
  RISC（Reduced Instruction Set Computer）
    目标：通过简化指令系统，用最高效的方法实现最常用的指令
    主要手段：充分发挥流水线的效率，降低（优化）CPI
控制转移类指令
指令编码（指令格式）
MIPS ISA
RISC-V ISA

## Slide 6: 第3章
流水线性能评估和优化技术
实际吞吐率：假设k段，完成n个任务，单位时间所实际完成的任务数。
加速比: k段流水线的速度与等功能的非流水线的速度之比。
效率：流水线的设备利用率。

## Slide 8
指令流水线通过指令重叠减小 CPI
充分利用数据通路
  当前指令执行时，启动下一条指令
  其性能受限于花费时间最长的段
  检测和消除相关
如何有利于流水线技术的应用
  所有的指令都等长
  只有很少的指令格式
  只用Load/Store来进行存储器访问

## Slide 9: 流水线的加速比计算
For simple RISC pipeline, CPI = 1:

## Slide 10
影响流水线性能
  结构相关、数据相关
  控制相关、异常
异常处理
  种类与分类
  精确与非精确中断
支持浮点数操作的MIPS流水线
  Latency & Repeat Interval
  问题：结构相关（增多）；数据相关、控制相关引起的stall增多；有新的冲突源产生；定向路径增多；异常处理复杂
  MIPS R4000 8级流水线
    存储器操作分阶段 – load延迟为2个cycles
    Branch操作在EX段确定分支方向- 3个cycles的延迟
    多个定向源 ：EX/DF，DF/DS，DS/TC，TC/WB
  MIPS R4000的浮点数操作

## Slide 11: 第4章
存储层次、Cache性能评估和优化、主存组织、虚拟存储（TLB）
Cache基本原理 4Q
Cache性能分析
  CPU time = (CPU execution clock cycles + Memory stall clock cycles) x clock cycle time
  Memory stall clock cycles = (Reads x Read miss rate x Read miss penalty + Writes x Write miss rate x Write miss penalty)
  Memory stall clock cycles = Memory accesses x Miss rate x Miss penalty
  Different measure: AMAT Average Memory Access time (AMAT) = Hit Time + (Miss Rate x Miss Penalty)

## Slide 12: Cache优化

## Slide 13: 第５章
2021/6/25
计算机体系结构
13
提高指令级并行的硬件方法、软件方法
指令级并行(ILP) : 流水线的平均CPI
  Pipeline CPI = Ideal Pipeline CPI + Struct Stalls + RAW Stalls + WAR Stalls + WAW Stalls + Control Stalls +……
  提高指令级并行的方法
    软件方法：指令流调度，循环展开，软件流水线，trace scheduling
    硬件方法
软件方法：指令流调度-循环展开
硬件方法：两种指令流动态调度方法
  如何处理精确中断?
  Out-of-order execution -> out-of-order completion!
  如何处理分支?
动态分支预测
  常见的方法有哪些？评估
Notes: 2013-04-02

## Slide 14
2021/6/25
计算机体系结构
14
存储器访问的冲突消解
  Total Ordering
  Partial Ordering
  Load Ordering, Store Ordering
  Store Ordering
Superscalar and VLIW: CPI < 1 (IPC > 1)
  Dynamic issue vs. Static issue
  同一时刻发射更多的指令 => 导致更大的冲突开销

## Slide 15: Memory Disambiguation
非投机方式的基本原则：当前存储器指令之前的store指令计算存储器地址后，才能执行当前的存储器操作

## Slide 16: Multithreaded Categories
Time (processor cycle)
Superscalar
Fine-Grained
Coarse-Grained
Multiprocessing
Simultaneous
Multithreading
Thread 1
Thread 2
Thread 3
Thread 4
Thread 5
Idle slot
2021/6/25
计算机体系结构
16
Notes: 16

## Slide 17: 第6章
向量处理机模型、ＧＰＵ
向量处理机基本概念
  基本思想：两个向量的对应分量进行运算，产生一个结果向量
向量处理机基本特征
  VSIW-一条指令包含多个操作
  单条向量指令内所包含的操作相互独立
  以已知模式访问存储器-多体交叉存储系统
  控制相关少
向量处理机基本结构
  向量指令并行执行
  向量运算部件的执行方式-流水线方式
  向量部件结构-多“道”结构-多条运算流水线
向量处理机性能评估
  向量指令流执行时间: Convey, Chimes, Start-up time
  其他指标： R , N1/2 , NV
两个问题
  向量处理机中的存储器访问
  向量处理机中的优化技术

## Slide 18
向量机的存储器访问
  存储器组织：独立存储体、多体交叉方式
  Stride : 固定步长（1 or 常数）, 非固定步长（index）
分段开采技术
基于向量机模型的优化
  链接技术
  有条件执行
  稀疏矩阵的操作

## Slide 19: ＧＰＵ
GPU：多线程协处理器
GPU编程模型：SPMD (Single Program Multiple Data)
  使用线程 (SPMD 编程模型)，不是用SIMD指令编程
    每个线程执行同样的代码，但操作不同的数据元素
    每个线程有自己的上下文(即可以独立地启动/执行等）
  计算由大量的相互独立的线程(CUDA threads or microthreads) 完成，这些线程组合成线程块（thread blocks）
GPU执行模型：SIMT (Single Instruction Multiple Thread)
  一组执行相同指令的线程由硬件动态组织成warp
  一个warp是由硬件形成的SIMD操作
GPU存储器组织
  Local Memory， Shared Memory, Global Memory
GPU分支处理（发散与汇聚）

## Slide 20: 第７章
重点关注：Coherence、Consistency

## Slide 21: Acknowledgements
These slides contain material developed and copyright by:
  John Kubiatowicz (UCB)
  Krste Asanovic (UCB)
  David Patterson (UCB)
  Chenxi Zhang (Tongji)
UCB material derived from course CS152、CS252、CS61C
KFUPM material derived from course COE501、COE502